## Slide 1
5GC网络功能当前部署规划
服务化架构 | 5GC CP内开放接口（单厂家） NRF方案验证 HTTP proxy方案验证 | 5GC内重点接口多厂家互通 NRF功能定义及规划 HTTP Proxy功能定义及规划 | 5GC控制面节点间启用SBI 在大区及部分省部署NRF及HTTP Proxy | 国际漫游间服务化接口 IMS支持服务化接口 NRF及HTTP Proxy的增强
云化 | 5GC控制面节点虚拟化测试 用户面节点虚拟化比对 vMEC功能验证 | 数据库及信令节点虚拟化测试 | 5GC控制面节点虚拟化部署 UPF采用混合设备形态（VNF+PNF） vUDR试点 | vUDR规模化部署 vUDSF试点与部署
网络切片 | 网络切片选择（包括NSSF） | 网络切片M&O测试 跨系统互操作 | 部署网络切片功能（含基本管理功能） | 网络切片的自动化M&O RAN对切片的增强功能
SDL | 融合HSS/UDM数据库 | 计算与SDL解耦（UDSF）功能验证 | 融合2/3/4/5G HSS/UDM UDSF试点 UDR支持NEF及AF集成测试 | UDSF商用部署
CUPS及PCC | SAEGW的CUPS 三种SSC模式验证 | AF及PCC控制的用户面修改 | SMF及UPF融合网元部署 PCF部署支持SMF集成及基本AMF功能 | PCF支持增强的AMF及UE策略控制
能力开放 |  | 5GC能力开放测试 | 融合能力开放平台的测试 | 融合能力开放平台的部署
固移融合 |  | N3IWF测试 | 非3GPP接入语音方案测试 | 3GPP接入与非3GPP接入的协同部署
2021+
2018
2019
测试和试点第一轮 （单厂家E2E功能验证） | 测试和试点第二轮 （跨系统，多厂家IOT、性能及支撑系统验证） | 商用部署第一轮 （eMBB及基本功能） | 商用部署第二轮 （多切片类型，深化网络转型）
2020

## Slide 2
5G 网络视图
5G 信令回溯
5G用户回落定界
5G 指标统计
5G 详单查询
NSA基本功能
（~ 2019 P8)
5G 网络视图
5G 信令回溯
5G 端到端问题定界
5G 用户投诉诊断
DO for 5G SA场景
统一版本目标
5G 时延分析
5G 终端分析
5G eMBB高清视频分析
4G 用户迁移分析
5G UC端到端保障
5G NFV定位分析
DO for 5G NSA场景
统一版本扩展
5G 网络视图
5G 信令回溯
5G 端到端问题定界
5G 用户投诉诊断
5G 时延分析
5G 终端分析
4G 用户迁移分析
5G UC端到端保障1
5G UC端到端保障2
5G UC端到端保障3
5G 切片性能分析
DO for 5G NSA场景
统一版目标
演进时，延续性较高
演进时，延续性不高
DO 5G演进路线

## Slide 3
服务化接口及参考点
采集基于参考点接口 or 服务接口
服务化接口视图
参考点视图
NG RAN
AF
NRF
N14
N5
N4
N15
N10
N9
N8
N7
N11
N2
N12
N13
NEF
UPF
UPF
PCF
UDM
AUSF
AMF
SMF
N1
N6
N3
DN
控制面对外呈现服务化接口
5GC控制面内的NF应提供服务化接口，对外呈现其它授权NF可以使用的服务
服务化架构的动机是进一步增强网络架构的灵活性和可重用性，以便任何授权NF可以使用任何其它NF提供的服务。
在控制面外围接口仍保留点对点接口： N1，N2，N3，N4，N6，N9
服务发现
NF向NRF注册及去注册
通过NRF查询发现可用NF
服务调用
请求/响应
订阅/通知

## Slide 4: 采集 考虑 5G核心网部署关键问题
5G语音方案 (OPEN)
VoLTE
VoNR
EPS fallback
双待（Dual-standby）终端?
5G短消息方案 (OPEN)
基于IP的短消息作为主流方案
基于NAS的短消息应用场景？（UE可以保留在LTE）
组网架构NSA vs SA (OPEN)
5G部署时间，相应基本服务和架构的确定
产业成熟度（SA芯片、终端以及5GC产品）
4G/5G互操作 （OPEN）
融合网元的部署策略
双注册终端的应用场景?
“三不”原则 -> 数据库网元的搬迁
MEC使能技术 (OPEN)
本地分流技术（UL CL, IPv6 multihoming）
应用及部署场景
网络切片 (OPEN)
网络切片的规划策略，与4G的互操作
网络切片的管理与编排（手工、半自动、全自动）
非3GPP接入 – 初期可以延续4G的WLAN接入方案
国际漫游 – 初期可以依靠4G实现国际漫游
网络能力开放 (OPEN)
4G/5G协同部署（PCC&NB-IoT）
需要进一步研究应用场景
4G/5G信令网 (OPEN)
HTTP Proxy部署的必要性
DRA的改造
5G策略控制 (OPEN)
终端与接入策略的选择与验证
5GC设备形态 – 全网元宜采用虚拟化形态部署

## Slide 5
接口采集基于5G 网元部署顺序
按5GC网元功能及网络功能要求定位，可以把5GC网元分为以下几类：
基本网元（必选，深蓝色）
增强网元（可选，绿色）
待定网元（按需，紫色）
不考虑网元（灰色）
同时，考虑到厂家实现和与相关度，可以将某些网元功能融合在合设网元中，例如AUSF/UDM。
UE
(R)AN
UPF
DN
NSSF
PCF
UDM
IMS
NEF
Nnef
Nnssf
Nudm
NRF
Nnrf
Npcf
SMF
Nsmf
AMF
Namf
AUSF
Nausf
N1
N2
N3
N4
N6
SMSF
Nsmsf
UDR
UDSF
5G-EIR
NWDAF
Nudsf
N5g-eir
N3IWF
UE
HTTP Proxy
BSF
Nbsf
LMF
Nlmf
CG
SEPP
UE
gNB
UPF
NSSF
PCF
UDM/AUSF
Nnssf
Nudm/Nausf
NRF
Nnrf
Npcf
SMF
Nsmf
AMF
Namf
N1
N2
N3
N4
HTTP PROXY
UDR

## Slide 6
STEP1
N2/N3接口离线解码
统计类应用数据支撑
STEP2
+N8,N10,N11,N14基本流程接口离线解码
流程类/用户类应用数据支撑
故障定位数据支撑
STEP3
基本流程接口在线解码
通过usecase 和可行性分析明确在线解码的 必要性与可行性的前提下，实现基本接口在线解码，为各类应用提供数据支撑
在SA 部署初期阶段有效协助客户输出相关报表
为后续5G监控分析应用打基础
基于MVP思想先最小实现，作为可行性分析“原型”
按场景需求解码
针对漫游 +N16
针对4/5G互操作 +N26
基本流程补充接口：+N6,N12,N13
语音 VoNR:
+Rx,现有接口SIP解码
策略:
+N5,N7,N15
端消息:
+N20
…
5G SA应用及解码需求