## Slide 1
物联网业务培训
NB-IOT业务场景指引
中国电信物联网分公司 平台运营部
2017年9月5日

## Slide 2
目录
1
2
3
4
5
LPWA背景介绍
NB技术特点
网络与业务特点
平台能力介绍
典型应用场景

## Slide 3
1
LPWA背景介绍

## Slide 4
物联网应用多样性
物联网应用从速率、移动性、时延、容量等多个方面提出差异化的需求
高移动性
低速率
高速率
低/无移动性
10-100X
10X
5X
10-100X
1000X
连接的设备
电池生命周期
更低延迟
终端数据率
移动数据量

## Slide 5
不同的网络满足多样性需求
不同网络技术在速率、时延、移动性、覆盖和成本满足多样化的需求
速率
成本
5G NR
1Gbps
USD 50
100 Mbps
10 Mbps
LTE Cat-4 & beyond
USD 25
USD 15
USD 10
LTE Cat-1
Cat-M1
1 Mbps
100s kbps
NB-IoT
10s kbps
USD 5
Unlicensed LPWA
电池寿命及覆盖

## Slide 6
NB-IoT是运营商级别的LP WA
LPWA(Low Power Wide Area)：是面向物联网中远距离和低功耗的通信需求通信技术，
具有广覆盖、低功耗、低成本、大连接的特点。
LPWA阵营技术众多：NB-IOT、eMTC、LoRa、SigFox等，NB-IoT是运营商主流技术选择
速率
100Mbps
WiFi
UMTS/LTE
（短距覆盖） （高成本覆盖）
GSM
100kbps Bluetooth
ZigBee…
LPWA
（短距覆盖）
私有技术
非授权频谱
标准技术
授权频谱
（低功率广覆盖
 SigFox
 LoRa

NB-IoT
100bps
1m
100m
10km
覆盖

## Slide 7
NB-IoT是3GPP专为运营商定制的LP WA解决方案
NB-IoT采用超窄带、重复传输、精简网络协议等设计，以牺牲⼀定速率、时延、移动
性性能为代价。
终端
无线网
核心网
 重复传输，提升
深度覆盖
（增强20dB）
 窄带设计，提升功率谱密
度（23dBm@3.75kHz）
覆盖能力
 eDRX，长周期DRX，提升连接
态睡眠时间（2.56秒->2.92小
时）
 PSM，引入新状态，在IDLE态

状态机更新，例如 ECM-
Suspended、PSM等
低功耗
（续航10年）
基础上关闭射频，进一步省电
 简化协议栈，
低成本
（芯片<5$）
 简化基带处理复杂度
 高集成度设计
 信令流程简化，例如附着
流程、TAU流程等
简化RF
 数据承载优化，例如控制
 高功率谱密度带来极度覆盖下更
大连接
（5万连接/小区）
面和用户面方案
高的频谱效率
 协议栈精简，例如取消
切换、CSFB等
 跟小的资源粒度，降低小包传输
时的资源浪费

## Slide 8
中国电信全力推进NB-IOT网络建设
31万NB-IoT基站全球最广，全国全覆盖。
新采购的LTE800M设备，
规范要求支持NB-IoT
2016年10月
2016年12月
进度最快
项目启动，筹备测试资源、
制定总体方案和测试规范
建设与商用进度领先友商
范围最广
三个
优势
2017年1月
2017年3月
2017年5月
完成试验网工程建设
完成场外试验
建设覆盖全国的网络
率先建成全球覆盖最广NB-
IoT网络，基站数超过30万
频段最佳
完成端到端业务运营级测试验证
完成800M的NB-IoT全网部署
正式启动商用化工作
2017年6月
800M的覆盖性广
独立模式，工作在800M上

## Slide 9
友商情况
中国移动
中国联通
 2014年11月25日，中移物联发布物联网
开放平台OneNet。
 2016年，中国联通在7个城市启动了NB-
IoT外场规模组网试验，以及6个以上业
务应用示范。
 2016年10月，中国移动全球率先完成端
到端NB-IOT实验室测试。
 2017年6月27日，中国联通在上海发布
了与Jasper合作的物联网新一代连接管
理平台。
 2017年1月，中国移动在鹰潭市建成了第
一个覆盖全称的NB-IOT网络。
 与高通联合推出900/1800MHz物联网多
模块终端。也和爱立信联合了全球首个
EMTC物联网VoLTE业务应用。
 2017年5月，四川移动与摩拜单车、华为
达成战略合作。
 2017年8月，中国移动招标平台连续两单
 计划于2018年开始全面推进国家范围内
的NB-IoT商用部署。
物联网项目采购。

## Slide 10
国外运营商的情况
Vodafone：沃达丰已于 2016 年 9 月 9 日宣布在在西班牙马德里成功完成首个基于现
有网络的标准化 NB-IoT 商用网络试验，并计划在 2017 年正式商用部署。
Sprint：表示将在7月底之前完成全国范围内LTE CAT1网络的部署，并计划在2018年开始
部署eMTC网络，随后再推出NB-IoT网络。
T-Mobile：今年3月发布推特称，该公司将专注于发展NB-IoT技术，并计划在2018年推出
NB-IoT网络。
Verizon：今年3月宣布推出eMTC网络，计划将其打造成一支全球化的网络。而NB-IoT网
络则会在将来适当的时候进行部署。
AT&T：首选eMTC，以快速部署和占领市场。NB-IoT网络则需要继续评估。

## Slide 11
2
NB技术特点

## Slide 12
技术规范演进
3GPP NB-IoT的标准化始于2015年9月，于2016年7月R13 NB-IoT标准完成。
NB-IoT下一步演进
1. 定位：E-CID，OTDOA
2. 14dBm 发射功率
3. 吞吐率提升 (DL114kbps/UL142.5kbps)
4. NPRACH增强
5. Differ group QoS
6. SC-PTM

## Slide 13
关键技术：PSM，最大程度降低功耗
PSM（Power Saving Mode）是一种功率节省模式，终端进入PSM状态会关闭收发信号机，不监听无线
侧寻呼，与网络无任何消息交互（网络状态保持），处于最省电状态，最大程度降低功耗。
终端
功率
终端
功率
连接态
连接态
空闲状态
PSM状态
休眠模式
PSM状态
休眠模式
Time(s)
时间
连接态终端功率：Tx(23dBm): 200mW,Rx：80mW
空闲态终端功率：3mW PSM状态终端功率：0.015mW
Paging
PSM
1 UE功耗 数据发送
不活动计时器
Time
无线基站启动“不活
动计时器”，默认20
秒，基站可优化
3
2 激活定时器 空闲状态
Active-Timer超时后，终端进入PSM状态
TAU周期：54分钟-310小时
终端进入Idle态后，启动激活定时器
（Active-Timer），2秒到186分钟
PSM周期最大可配置310hours

## Slide 14
关键技术：PSM，适宜数据上报业务，无下行控制
上行：处于PSM模式的终端，有两种方式进入连接状态，用户数据上报或周期性位置更新。
下行：处于PSM模式的终端，网络无法下发到水表，无法收到下行数据。
SPGW
MME
下行数据包
缓存数据包
下行数据包
水表
用户不可达，缓存XX时间
IoT平台/应用
终端进入连接态，再发送数据包
数据传输接入，释放空口
连接态
激活时间到期
PSM模式
空闲态
1 上行数据需要传输
2 周期性TAU
有上行/下行数据需要传输

## Slide 15
关键技术： eDRX，降低空闲态功耗
eDRX（ Extended iscontinuousReception ）：通过扩展终端监听网络寻呼的周期，减少终端监听网
络寻呼次数，从而降低终端功耗。
eDRX周期最大可配置2.92h
DRX Cycle: 1.28s
PTW
UE Power
eDRX
DRX
Time
DRX Cycle: 1.28s
使用长周期eDRX能
够明显降低功耗
 eDRX周期：最小20.48s ，最大为2.92小时
 PTW寻呼窗口：最小2.56秒，最大40.96秒
 DRX寻呼周期：最小1.28秒，最大10.24秒

## Slide 16
关键技术： eDRX/DRX 适宜反向控制特殊应用场景
DRX
eDRX
上行：使用长时间的eDRX周期，可以节省功耗。
下行：可以在一定的时间周期内下发消息（分
钟或小时）。
终端自带电源，使用DRX缩短下行控制时间。
对于下行消息频次，需要严格控制，风险较高。
建议充分测试，避免同时大量数据下发
优选这种方式，降低网络负荷
平台在eDRX周期达到
时可下发数据到终端
秒级寻呼到终端

## Slide 17
关键技术：PSM和eDRX结合
PSM和eDRX可以同时使用，既使用PSM获取极低功耗，又能降低在空闲态功耗

## Slide 18
技术特点1：窄带（180KHz）
窄带：NB-IOT的频点带宽仅有180KHz
 C网一个频点带宽为1.23M，是NB-IOT的6倍
 LTE一个频点带宽为15M，是NB-IOT的83倍
 未来通过多载波扩容解决容量问题，单个
载频的容量受限

## Slide 19
技术特点2：大连接（5万用户，特定业务模型）
NB-IoT基站
蜂窝物联核心网
业务平台
业务模型：平均每个用户每2小
时一次数据传输，其他时间休眠
关键技术
3GPP 45.820定义的NB-IoT话务模型
用户接入时间间隔（小时）
用户比例
40%
 信令：减小空口信令开销(相比LTE40%)，提升频谱效率
 基站优化：独立的准入拥塞控制；终端上下文信息存储
 核心网优化：终端上下文存储；下行数据缓存
24
2
40%
1
15%
0.5
5%
周期越长越有利
NB业务大规模部署
每小时每用户接入次数
每小区支持用户数
0.467
52547个

## Slide 20
技术特点3：低速率（20kbps）
 单用户速率只有20kbps
 单小区只有250kbps
单用户测试上行理论峰值速率15.6kbps（15kHz
单小区测试按照目前参数配置上行理论峰值速率
single-tone），下行理论峰值速率21.25kbps
250kbps，下行理论峰值速率117.8kbps。
NB适合用于低速率业务，
高带宽需求选择eMTC,Cat1

## Slide 21
技术特点4：首次附着时延长（6-8秒）
NB终端开机后，终端和网络有较多消息交互（认证，建立通道，分配IP地址等），需
花费时间为6-8s，才能完成接入过程。
UE
eNB
M M E
NPSS,NSSS
NB-Master Information Block(NPBCH)
NB-System Information Blocks1(NPDSCH)
NB-System Information Blocks2(NPDSCH)
RACH (NPRACH) MSG1
RACH Response (NPDSCH) MSG2
Scheduled Transmission (NPDSCH) MSG3
Contention Resolution(NPUSCH) MSG4
RRCConnectionRequest
NAS:Attrach Request
RRCConnectionSetup
RRCConnectionSetupComplete
RRCConnectionSetupComplete
Authentication Procedure
UCCapabilityEnquiry
Initial Context Setup Request
UCCapabilityInformation
SecurityMadeCommand
SecurityMadeComplete
RRCConnectionReconfiguration
RRCConnectionReconfigurationComplete
NAS:Attach Accept
Initial Context Setup Response
NAS:Attach Complete
首次入网时间长，
终端考虑错峰入网

## Slide 22
技术特点5：传输时延与终端状态、覆盖相关（10秒级）
上报数据：接入时延是比较稳定的，基本上可以达到秒级~10秒级。
下发数据：时延与终端所处的状态有关（PSM,eDRX定时器）
终端状态
空闲状态
业务场景
终端上报数据
空口时延
最理想状态下无线链路建立时延：730ms
数据传输与覆盖密切相关
数据传输时延秒级-数十
秒级
基站下发数据
最理想状态下寻呼到终端需要750ms
终端上报数据时延
基站下发数据时延
终端上报数据
最理想状态下无线空口时延：400ms
连接状态
最理想状态下无线空口时延：400ms
空口时延+专网到客户服务器之间的时延
空口时延（750ms）+eDRX寻呼周期（最大为2.92小时候）
空口时延+专网到客户服务器之间的时延
场景
水表场景
停车场景
eDRX模式
基站下发数据
无线路损MCL*
164db
154db
PSM
终端上报数据
PSM
省电模式
测试时延
PSM模式
30秒
4~5秒
空口时延+专网到客户服务器之间的时延+PSM最长休眠周期（最
大310小时）
基站下发数据

## Slide 23
技术特点6：覆盖增强（20dB）
NB-IoT技术空口最大耦合损耗（MCL）相比GPRS提升20dB，室外单站覆盖距离可达2300
米，是C网1X覆盖面积2倍，是LTE 1.8G/GPRS覆盖距离的4倍。
RS多穿透一
技术
2G/3G/4G
平均功率=
20dB MCL(最大耦合损耗) than GPRS
200mW/180kHz
180 KHz
NB-IOT
LT E MCL=142.7
GSM MCL=144
平均功率=
200mW/3.75kHz
NB-IoT MCL=164
3.75 KHz
相比GPRS增加3倍的覆盖距离
GPRS
重传 (下行8次，上行16次重传)
NB-IoT

## Slide 24
技术特点7：小区容量，“并发用户”有限
 小区容量
 3.75Khz终端接入，180Khz带宽，“并发
一定时间区间内,一定流量模型下，一个小区能够
正常收发数据的用户总数
用户数”理论为48个
 15Khz终端接入，180Khz带宽，“并发用
 小区“并发容量”
户数”理论为12个
 A-B时间段，空口资源有48个，可容纳48
不完全适用NB，一个时间点上,一个小区能够正常
收发数据的用户总数
个用户
M
频域
频域
…...
48
32ms
15KH
z
时域
…...
12
8ms
15KH
z
时域
A
B
从时间A到B内的小区容量：11个
M时刻，小区并发访问用户数：4个
使用小区容量，更
适宜NB

## Slide 25
技术特点8：低功耗（10年电池寿命）
NB-IoT通过采用eDRX和PSM技术，实现了终端的低功耗，满足5-10年电池寿命需求
测试配置
PSM技术
eDRX技术
终端状态
PSM状态
消耗功率
5uA
测试结果
2.7uA
1mA
eDRX空闲态
DRX空闲态
连接状态
几十uA到2mA
1 -- 4mA
1mA
发送：200mA
接收：65mA
发送：189mA
接收：61mA
MCL无线路损 功耗值/包
PSM功耗
总功耗/天
135dB
145dB
152dB
158dB
162dB
164dB
14uAH
80.16uAH
80.16uAH
80.16uAH
80.16uAH
80.16uAH
80.16uAH
94.6uAH
某典型水表的NB业务应用，每天定期上报一次数
据包，报文大小为200字节，采用PSM模式
22uAH
102.16uAH
112.16uAH
831.16uAH
1096.16uAH
1751.16uAH
32uAH
751uAH
1016uAH
1671uAH
365days * 1751uAH * 10*1.5(冗余）
=9586mAH

## Slide 26
技术特点9：适宜静止或者低移动性
NB-IoT目前不支持跨基站的切换功能，适宜于静止和慢速移动场景，在30km/h以下传
输成功率较高，速度越大，传输失败率越高
NB-IOT网络在不同移动速度下Ping通成功率
98%
96%
95.50%
96%
93.30%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
86.67%
30km/h
60km/h
80km/h
120km/h

## Slide 27
技术特点10：低成本
Cat-4 LT E
Cat-0
NB-IoT
2RX
1TX
1RX
1RX
MMMB
PA
BB
RF
BB
MB
PA
BB
RF
RF
PA
1TX
1TX
Flash
/RAM
Flash/
RAM
PMU
Flash/RAM
PMU
PMU
低成本芯片关键技术：
MMMB: 多模多频段PA PMU: 电源管理单元
MB: 多频段
BB: 基带
PA: Power Amplifier
SOC: System on Chip
 关键技术1：180kHz窄带系统，基带复杂度低
 关键技术2：低采样率，缓存Flash/RAM要求小（28 kByte）
 关键技术3：单天线，半双工，RF成本低
 关键技术4：峰均比低，功放效率高， 23dBm发射功率可支持单片SoC内置功放PA，进一步降低成本
 关键技术5：协议栈简化（500kBytes），减少片内Flash/RAM

## Slide 28
技术特点11：“永远”在线
 NB-IoT终端入网成功后，核心网和IoT平台会一直保存用户会话状态，终端在PSM，
eDRX休眠情况下，网络侧维持IP会话，终端IP地址保持不变。终端再次上报数据时，
可继续使用此前获取的IP地址发送数据。
 终端重新接入（重启电源），IP地址才会变更。
终端进入PSM状态，基站空口释放，
核心网状态保持
物联网应用
公共安全
MME/SGSN
HSS
eNodeB
智能电网
IoT平台
智能交通
SGW/PGW/GGSN

## Slide 29
技术特点12：定制TAU定时器
TAU：Tracking Area Update，TAU定时器小于用户数据上报周期，会浪费一次空口过
程。TAU定时器大于用户数据上报周期，则可节省一次空口过程，降低功耗。
 当用户离开某个跟踪区（位置区），主动上报到核心网，
 当更新定时器超时后，终端上报核心网

## Slide 30
NB-IoT优势
800M
优质频谱网络
10年
电池寿命
20dB
覆盖增益>GSM
运营商级
可靠性
NB-IoT
高安全性
4G网络
5$
模块成本
5万
设备/小区
全球漫游
国际规范，全球漫游

## Slide 31
NB-IoT特点
低速率
窄带接入
首次接入时延
数据传输时延
空口带宽只有
180KHz
数据传输带宽
20Kbps
首次接入时延
6-8s
10秒级别
覆盖相关
并发接入
静止或慢速
PSM模式
“永远”在线
不足
同一个时刻
数十个用户
适宜静止
慢速（30km/h）
PSM模式
无法唤醒终端
网络会话保持
IP地址不变
无QoS保证
不支持VoLTE

## Slide 32
3
网络与业务特点

## Slide 33
NB-IoT网络架构
NB-IoT终端通过全国800M无线网络接入，经过31个省核心网网元数据处理（MME，SGW）
后，将数据汇聚到物联网专网，并经过IoT平台处理后发送到客户平台。
31省内无线网络
31省内核心网网元
物联网专网
HSS
PCRF
NB-IoT
MME
SGW
终端
客户
应用平台
物联网网关
CN2
PGW
NB-IoT
MME
SGW
（IoT平台）
终端
客户
应用平台

## Slide 34
NB-IoT 业务和平台对接模型
 NB终端通过物联网网关后，物联网网关进行协议转换后与客户平台对接（优选）
 NB终端使用IPv4地址经过防火墙后，与客户平台直接对接（极不推荐）
 NB终端使用IPv6地址直接于客户平台对接（极不推荐）
客户
应用平台
IPv6
物联网专网
客户
应用平台
31省接入网
互联网
HSS
3
防火墙
PCRF
NB-IoT
MME
SGW
SGW
2
终端
客户
应用平台
CTVPN190
1
物联网网关
PGW
NB-IoT
MME
（IoT平台）
终端
互联网
客户
应用平台

## Slide 35
NB-IoT 业务支撑能力
结合NB技术的特点，以数据通信业务为主，部分业务场景不支持。
网络功能
传统物联网网络
NB-IoT网络
数据上网
短信功能
支持
支持CDMA短信
支持CDMA语音
支持
支持
后续支持
不支持
后续支持
暂不支持
支持
语音功能
定位功能
VPDN业务
定向访问业务
机卡绑定业务
区域限制业务
VoLTE业务
支持
支持
支持
支持
支持
支持
后续支持
不支持

## Slide 36
NB默认定向业务
“NB默认定向访问”，只允许NB-IoT终端与电信自有物联网网关（IoT平台）通信
目标业务形态：引导客户终端通过物联网网关后，再接入客户的应用平台
客户
应用平台
 高安全控制
NB海量终端，确保终端安全
 连接计费
通过物联网网关实现连接计费
 默认开通
NB-IoT
MME
MME
SGW
SGW
终端
物联网网关
PGW
(IoT Hub)
NB-IoT
终端
默认签约，简化开通步骤，使用电信平
台的应用直接接入
客户
应用平台
 增值服务
为后续能力开放和增值服务奠定基础
 统一集约控制
NB终端接入后，只允许终端访问
“物联网网关”，“物联网网关”
将数据发送到客户平台
大规模物联网应用集中管理
9/5/2017

## Slide 37
NB业务关键定时器（1）
定时器名称
定时器取值范围
定时器典型取值
建议取值
激活定时器（T3324）
2秒-186分钟
2秒，60秒，180秒
越小越省电
位置更新定时器（T3412） 1小时-310小时（12.9天）2h,3h,4h,12h,24h,48h,72h 比数据上传周期大一点

## Slide 38
NB业务关键定时器（2）
定时器名称
eDRX周期
定时器取值范围
20.48秒~2.92小时
2.56秒~40.96秒
定时器典型取值
20.48s，40.96s，655.36s 和下发数据周期相关
10.24s 和寻呼次数相关
建议取值
寻呼窗口定时器

## Slide 39
NB特殊定制APN
NB卡默认签约APN为“ctnb”，终端不需要设置，由网络下发。不同的APN对应不同的
定时器参数，根据业务需要选择合适的定时器参数
APN名称
ue.prefer.ctnb
ctnb
APN描述
PSM
eDRX
激活定时器 eDRX周期 寻呼窗口
终端上
报
终端上报 终端上报
终端上报
终端上报
用户设置为准，使用用户上报的参数为准配置
2秒
-
-
PSM 2
eDRX
开启
开启
开启
开启
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
关闭
开启
开启
开启
开启
监测上报类，立即
（ 秒），不启用
2秒
-
-
psmA.eDRX0.ctnb 监测上报类，立即PSM
（ 秒），不启用
2
eDRX
60秒
-
-
psmC.eDRX0.ctnb 监测上报类，稍后PSM 60
eDRX
（ 秒），不启用
180秒
20.48s
655.36s
40.96 s
20.48 s
2.56s
10.48s
10.24 s
10.24 s
10.24 s
-
psmF.eDRXC.ctnb
监测上报类，稍后PSM（180秒），启用eDRX
20
，寻呼周期 秒
，下发时延（ 分钟）
，下发时延（ 分钟）
，下发时延（ 秒）
-
-
-
psm0.eDRXH.ctnb 下发控制类，关闭PSM，启用eDRX
psm0.eDRXD.ctnb 下发控制类，关闭PSM，启用eDRX
psm0.eDRXC.ctnb 下发控制类，关闭PSM，启用eDRX
psm0.eDRX0.ctnb 下发控制类，关闭PSM，启用DRX
15
1
30
关闭(DRX) -
，下发时延（ 秒）
10

## Slide 40
NB-IoT 位置更新定时器（TAU）选择
 位置更新定时器需要比客户数据上报间隔大一些，从而节省终端功耗
 每张卡独立设置位置更新定时器
用户数据上报间隔
位置更新定时器
对应的分钟数
2小时
3小时
2
3
4
10
小时加 分钟
130
190
• 数据上报周期小
10
小时加 分钟
于 小时应用对网
2
络可能造成较大
4小时
10
小时加 分钟
250
影响，务必评估.
• 数据平均上报周
期应尽量大一些
12小时
24小时
48小时
72小时
12
24
48
72
10
小时加 分钟
730
10
小时加 分钟
1450
2890
4330
10
小时加 分钟
10
小时加 分钟

## Slide 41
不同的网络技术适宜不同的应用场景

## Slide 42
NB-IoT 检查列表
哪些场景适宜使用NB承载？
哪些场景不适宜使用NB承载？
√
×
×
×
×
×
×
×
×
长时间电池供电
高速率业务
√
√
√
√
√
√
√
√
低速率业务
连续数据传输
低频次数据传输
对延迟不敏感
不需要下发控制
海量终端接入
终端成本敏感业务
深度覆盖区域
静止场景
高频数据业务
终端成本不敏感业务
实时信息传输要求
对于延时敏感
需要大量下行控制
快速移动的场景

## Slide 43
NB业务分类
业务特征
技术特点
典型应用
商用推荐
监控上报类
下发控制类
综合定制类
• 数据上传为主，下发控制较少，应用平台 • 使用PSM默认为主
主动下发终端数据的场景非常少。 • 功耗敏感类
• 下行通信通常通过收到上行数据包后紧接 • 时延不敏感
• 井盖
NB主要应用场
景，是优质应
用
• 消防栓
• 动物监控
• 停车管理
着进行数据下发实现
• 上报频次低（每天1-2次）
上报数据为主，有较多下发控制需求：应用平 • 使用eDRX或者DRX技术
台主动下发数据频次通常每天若干次。不同应 • 控制时延敏感
用对控制指令下发和终端响应之间的时延有不 • 需要直接下发命令到终端
• 路灯
• 空调
NB应用场景，
下发控制频次
和时延是关键
指标，需要评
估
同的容忍程度。
• 需要经过IoT平台
主要用于客户终端同时使用PSM或者eDRX的复 • 基于终端可通过IoT平台设
--
--
杂业务场景，终端定时器等关键参数需要特殊
定制的场景。
置PSM和eDRX参数

## Slide 44
NB业务规划模板： 监控上报类
终端通信行为
定时器参数规格
数据上报平均周期
PSM 激活定时器
（Active Timer）
位置更新定时器
运营要点
APN
eDRX寻 eDRX寻
呼周期 呼窗口
类别
休眠方式
立即休眠
Tdata
（TAU定时器）
ctnb
2h+10min
3h+10min
4h+10min
2 s
psmA.eDRX0.ctnb
psmC.eDRX0.ctnb
psmF.eDRXC.ctnb
psmA.eDRX0.ctnb
psmC.eDRX0.ctnb
psmF.eDRXC.ctnb
psmA.eDRX0.ctnb
不启用eDRX
T >24h
data
12h+10min（默认）
24h+10min
监测上报类 （长周期）
最适于NB-IoT制式
最适于NB-IoT制式
60 s
180 s
2 s
48h+10min
72h+10min
稍后休眠
立即休眠
稍后休眠
立即休眠
20.48 s 10.24 s
不启用eDRX
2h<T <24h
60 s
180 s
2 s
data
20.48 s 10.24 s
2h+10min
3h+10min
4h+10min
5min< Tdata<=2h
（需要评估）
不启用eDRX
20.48 s 10.24 s
不启用eDRX
psmC.eDRX0.ctnb
60 s
12h+10min（默认）
24h+10min
监测上报类 （短周期）
稍后休眠
立即休眠
稍后休眠
48h+10min
72h+10min
psmF.eDRXC.ctnb
psmA.eDRX0.ctnb
180 s
2 s
未来迁往eMTC
Tdata<=5min
（需要评估）
psmC.eDRX0.ctnb
psmF.eDRXC.ctnb
60 s
180 s
20.48 s 10.24 s

## Slide 45
NB业务规划模板： 下发控制类
终端通信行为
特点
对应定时器参数规格
运营要点
APN
平台下发数据
（平均周期Tdata）
下发控制
时延
PSM
eDRX寻 eDRX寻
类别
休眠方式
寻呼时延
位置更新定时器
激活定时器 呼周期
呼窗口
1h <Tdata<24h
可使用NB承载
psm0.eDRXH.ctnb
psm0.eDRXH.ctnb
655.36s
655.36s
15 min
15 min
655.36s 10.24 s
655.36s 10.24 s
2h+10min
3h+10min
4h+10min
12h+10min（默
认）
24h+10min
48h+10min
72h+10min
5min< Tdata<=1h
周期监听
不启用
下发控制类
psm0.eDRXD.ctnb
psm0.eDRXC.ctnb
40.96 s
20.48 s
1 min
30 s
40.96 s 10.24 s
20.48 s 10.24 s
未来迁往eMTC
Tdata<=5min
psm0.eDRX0.ctnb
2~3s
10 s
使用DRX周期

## Slide 46
综合定制类
终端通信行为
特点
下发
对应定时器参数规格
PSM 激活定时器
（Active Timer）
位置更新定时器
eDRX eDRX
运营要点
APN
寻呼
时延
平台下发数据
平台可控
休眠方式
控制
时延
寻呼
周期
寻呼
窗口
类别
（TAU Timer> 数据上
报周期）
2h+10min
3h+10min
4h+10min
12h+10min（默认）
24h+10min
长期休眠
终端
控制
终端
控制
终端
控制
终端
控制
综合
定制
灵活休眠策略
ue.prefer.ctnb
终端控制
或周期性监听
48h+10min
72h+10min

## Slide 47
NB的计费方法
NB设备
IoT
应用
业务消息定义：含有业务语义的，非协议层完
成交互的，应用层（包括私有协议）的报文
DTLS握手（3次）
确认（3次）
1
注册
含有业务属性的应
计费
用层消息计
只在设备上电
时执行一次
ACK确认（CoAP）
订阅
2
3
数据上报
MQTT握手（CoAP没有
ACK确认（CoAP）
LWM2M/TUP CoAP/MQTT
握手）、CoAP和MQTT
不计费
解码
私有协议
数据推送
ACK协议栈自身消息
CoAP/MQTT
编码 命令下发（关闭阀门）
DTLS/TLS
命令下发
4
UDP/TCP
ACK确认（CoAP）
DTLS/TLS握手消息、
ACK确认消息
不计费
命令响应（关阀成功）
IP
5
ACK确认（CoAP）
解码
命令响应（关阀成功）
上图统计为3条上行消息、2条下行消息
说明，订阅消息在LWM2M场景，可能有多
条下行消息，取决于上报的资源
说明：协议层重传消息不计费。比如网络问题引起的CoAP消
息重传，不统计为计费消息。

## Slide 48
业务上报消息1：CoAP消息NON模式，无ACK
上报无需响应
上报+响应（平台发起）
上报+响应（上层应用发起）
NB终端
IoT平台
NB终端
IoT平台
NB终端
IoT平台
上层应用
1
CoAP数
1
2
CoAP数据
CoAP响应
1
据
CoAP数据
数据请求
响应
2
CoAP响应
（通过平台下发）
上行消息：1
下行消息：0
上行消息：1
下行消息：1
上行消息：1
下行消息：1
说明：平台发起响应。表示针对上报消息，平台插件可以提供回复响应的功能

## Slide 49
业务上报消息2：CoAP消息CON模式，有ACK
上报无需响应
上报+响应（平台发起）
上报+响应（上层应用发起）
NB终端
IoT平台
NB终端
IoT平台
NB终端
IoT平台
上层应用
1
2
1
CoAP数据
CoAP数据
1
CoAP数据
ACK of CoAP
ACK of CoAP
数据请求
响应
ACK of CoAP
2
CoAP响应
（通过平台下发）
CoAP响应
ACK of CoAP
ACK of CoAP
上行消息：1
下行消息：0
上行消息：1
下行消息：1
上行消息：1
下行消息：1

## Slide 50
命令下发消息：CoAP消息CON模式，有ACK
命令下发，设备无需响应
命令下发，设备响应
NB终端
IoT平台
NB终端
IoT平台
上层应用
上层应用
命令下发
命令下发
命令下发
1
1
命令下发
ACK of CoAP
ACK of CoAP
2
响应消息
ACK of CoAP
响应消息
上行消息：0
下行消息：1
上行消息：1
下行消息：1

## Slide 51
4
平台能力介绍

## Slide 52
平台定位：管道能力开放，做大物联网连接
专家，提供
的
聚焦
降低客户成本
高效连接性管理
提升客户体验
管
构建简单构建简单易用、管理便捷、
客户自服务的互联网化的客户体验
易用、管理便捷、客户自服务的互
联网化的客户体验
远程设备管理、快速故障定位、通
络可视化
异常消费监控、超额控制、消费分析
信网络可视化
实现差异化的物联网连接管理能力

## Slide 53
平台功能特性：延伸价值空间，提升管道价值
，实现上下
协议设备适
T按照业
数据功能
设备连接管理
业务开放
数据上报下发
按次计费
IoT平台提供
API开放管理，
供第三方应用
使用
IoT平台提供
对不同类型的
设备的联接管
理功能；
对不同接入类
型，接入协议
的适配
提供数据转
换，存储，大
数据分析，数
据监控与展示
功能。
提供更低功耗、
更安全的数据周期
上报功能；
以连接频次为
关键特性设计
NB-IoT定价模
式，突出连接
价值，资费结
构简单易行
提供低功耗的数
据下发功能，包括
及时和离线下发。
9/5/2017

## Slide 54
特性一：离线命令下发管理
离线命令管理
下发命令
1
应用
① 应用操作员下发设备执行命令
② 行业应用把命令下发到IoT平台
③ 平台判断设备状态：
2
下发离
线命令
IoT平台
eDRX/PSM模式命令缓存
eDRX—调用EPC判断设备状态
PSM—根据设备下一次上报消息判
断设备状态
3
4
3
设备唤醒， 下发
网络
设备
EPC
感知设
上报数据
命令
备休眠
④ 判断设备处于激活状态，下发命令
行业客户价值：
平台离线托管行业应用下发的命令，应用无需同步等待命令结果，降低系统开销
运营商价值：
避免设备睡眠对行业应用没响应时，应用层重复下命令，减少系统压力

## Slide 55
特性二：低功耗命令即时下发方案
建VPN隧道
维持心跳
IoT平台方案
高功耗
高成本
应用
应用
互联网
互联网
IoT平台
命令
主动
下发
心跳
命令
<2m 主动
下发
IoT平台
EPC
网络
水表
IoT平台识
别终端地址
EPC
网络
方案一
方案二
水表
行业客户价值：
避免建立VPN隧道高成本方案；避免维持心跳的高功耗方案
运营商价值：
提供NB-IoT场景下低功耗解决方案，同时由于心跳消息减少，降低了网络负担

## Slide 56
特性三：大批量远程低功耗升级
场景一：串行升级效
率低
1、批量升级/命
令/配置下发
2、循环升级设备
EPC
单车在升级
场景二：其他设备同时升
级，网络拥塞，升级失败
家电在升级
……
设备组1
2、创建升级策略
3、获取批量设备信息
组 1
组 2
网络服
务协同
4、批量升级设备分配
1、批量升级/命
令/配置下发
IoT平台
设备组2
LWM2M
EPC
Server
网络能
力感知
设备组N
5、批量升级/命令
组 N
6、批量传输
7、命令/配置执行
行业客户价值：
广播方式设备批量升级，减少升级时间，设备同时升级造成网络拥塞
LWM2M低功耗升级方案
运营商价值：
避免设备同时升级造成网络拥塞

## Slide 57
特性四： 支持NB-IoT按业务消息计费
传统架构只能做到包月、流量计费
IoT平台支持按消息灵活计费
应用层
应用层
IoT平台
BSS系
EPC
vMME
vPGW
BSS系
统
上报数 下发消
按消息
次数灵
活计费
平台层
网络层
设备层
绑定
消息
登录
消息
统
据
消息
息
vHSS
按次计费
消息
包月费 流量费
vSGW
网络层
设备层
包月费 流量费
ECP
行业客户价值：
按次消费，发多少消息扣多少费用，适合NB-IoT低频率、小包业务
运营商价值：
NB-IoT网络能力变现。包月计费，用多用少收费一样，客户感受不好；流量计费，收费偏
低，NB-IoT网络价值难体现
计费灵活，可牵引用户改变使用网络的行为，合理调整网络负载

## Slide 58
特性五：发挥端到端优势，实现故障快速定界
故障定界解决方案
应用
智能停车车
位状态时延
>30s
抄表失败，
SIM欠费
设备信号
强度弱
1、IoT平台通过对周边网元信息收
集，获取网络故障信息，提前诊断
网络是否故障；
IoT平台
IoT平台
2、通过SCEF获取网络能力信息，
为设备精准运营提供有力保障：设
备是否可达、模组故障、芯片故
障、网络拥塞等
端到端故障定界
网络
设备
EPC
3、通过SIM卡的状态判断，辅助设
备故障定位

## Slide 59
特性六： NB-IoT定位支持室内精准定位
不支持室
内定位
行业客户价值：
应用
 支持GPS、ECID、
OTDOA多种定位方法
 当车被非法搬入室内时，
支持车辆位置定位
NB网络
GSM
核心网
平台
NBIoT
务
 无需GPS芯片，进一步降
低成本
GSM
方案一：OTDOA
CloudUIC
GMLC
运营商价值：
1.方法一：3GPP TS23.271 LCS定位流程
NBIoT
定位算法和精度：OTDOA(30~50m @67%)
2.方法二：终端采集到小区以及小区导频强度到IoT平
台，调用定位算法服务实现定位
提供综合定位服务解决方

案
定位算法和精度：特征库（50~100m@67%）
应用场景：查找终端位置

## Slide 60
特性七：更低功耗的周期性数据安全上报
普通DTLS安全传输
低功耗DTLS安全传输
应用
应用
安全上下文控
制
IoT平台
6次
…
每天7次
上报
数据
DTLS
首次上电
DTLS交
每天1次
交互
…
交互
交互
上报
数据
互
水表
水表
行业客户价值：
大幅减少消息交互，平均降低功耗50%，延长设备使用生命周期
运营商价值：
降低网络数据传输量，提升小区连接容量，减少网络拥塞

## Slide 61
平台对接流程图
IoT平台对接
应用集成
设备集成
注册SP Protal用户
创建APP应用
应用鉴权
设备集成启动
编写profile文件
开发编解码插件
应用服务器业务发放
终端AT命令调测
基本功能验证
订阅
注册设备
设置设备信息

## Slide 62
平台集成开发内容
角色 / 流程
准备
开发
调试
启动认证
上线
本地插
件测试
云端部
署
插件开发
设备
基于Agent Lite开发
基于Agent Tiny开发
基于Agent开发
Profile
准备工作：
注册社区账号
下载开发指南
准备开发环境
下载测试工具
开
发
提供测试报
告、各交付件
（包含软件
和、硬件）
使用测试
工具自调
测
设备开发者
应用开发者
发布
基于APP SDK开发
小型化
API体验测
DEMO参考
试
开发
集成支撑
提供测试环境
技术支撑
应用集成：API调用+测试
设备集成：Profile+插件（或Agent
）开发 测试
+

## Slide 63
5
典型应用场景

## Slide 64
NB-IoT重点拓展领域
结合NB-IoT技术特点，重点在以下7类适用场景开展NB-IoT相关业务拓展
公共事业
智慧城市
农业与环境
• 表类：智能水表、智能气表
• 给水系统监控
• 白电
• 智能停车
• 智能垃圾桶
• 智能灯杆
• 农业应用（农林牧渔监控，
家畜监控）
• 环境监控（污染、噪音、
雨、风、河流流速、健康危
害、数据搜集与实时监控
消费与医疗
工业应用
• 穿戴设备
• 大型家用电器
• 工业：设备状态监控、工业控制、
进程与安全监控
智慧建筑
• VIP追踪（宠物、小孩等） • 报警系统
• 能源基础设施、石油与天然气监
控
• 自动贩卖机
• 智能自行车
• 生活辅助
• HVAC（采暖通风与空调）系统
• 接入控制
• 远程临床跟踪
后勤保障
• 工业资产、货柜追踪：
位置与状态更新

## Slide 65
业务流程：基于NB-IOT 创新奶牛发情及工作原理
奶牛一发情，老板就知情
（资料员、育种员、场长）
（育种员、场长、老板）

## Slide 66
业务流程：APP应用功能
APP应用功能介绍：信息管理
 牛舍信息管理：牧场牛舍信息的增删改，包括牛舍的容量、属性、位置等信息。
 牛只信息管理：牧场人员进行采集器扫码绑定牛只信息录入系统，牛只转舍等功能。
APP应用功能介绍：发情报表
 警信息管理：统计牛只发情数据，并推送信息
 未发情牛只信息：统计牧场时间区间内未发情牛只，便于牛场进行针对性工作
 查询最近无数据：统计无活动量牛只信息
 发情配种情况统计：牧场发情配种数据量，数据占比
APP应用功能介绍：系统管理
 菜单管理
 用户管理
 权限管理
 角色管理

## Slide 67
业务流程：发情监测云平台功能
奶牛发情监测系统，提供日常奶牛发情预警管理、牛舍管理、牛只信息管理、奶牛活动量曲线等报表管
理功能
牛只活动信息
 每头牛的日常活动量曲线图
 蓝色线条：分析计算的牛只日常活动规律、活动量
 红色线条：牛只当前的活动量
预警活动量
 牛只当前活动量比日常活动量高出一定阈值，并持续
一定时间段，由此判断奶牛的发情。
 如：牛号122840，发情时间2017-05-30 17:00:00
牛只活动量曲线图
预警活动量

## Slide 68
业务流程：终端参数
通信技术
NB-IOT：低功耗、广覆盖、低成本、大容量
数据存储
存储24小时数据
低功耗
PSM模式低功耗
工作温度
﹣30℃～﹢45℃
存储温度
时钟芯片
﹣40℃～﹢85℃
将活动量数据精确到某一个小时
防护等级
IP65
重量
0.69Kg
待机时长
佩戴方式
5年免充电
采集器佩戴在牛脖侧边中间位置，坠子佩戴下方。坠子为了保持
平衡，使采集数据更精确。

## Slide 69
支撑过程总体介绍
支撑流程
产品定义
阶段成果（2017.6）
调试验证
1、支撑终端的AT命令流程调试，完成终端网
络附着及端到端调测
▄ 完成多台终端数据并发性能验证，输出性能测试报告
▄ 为试点省份提供网络参数配置说明及技术支撑
▄ 7月启动外场实地测试
1、NB-IoT技术咨询支撑
2、协助电池，模组选型
2、协助银川奥特完成产品和网络性能方面测
试和验证
外场测试
支撑单位：物联网公司/上研院
支撑单位：物联网公司
项目背景及目标
2017.4月底
2017.5月
2017.5~6月
2017.6月
2017.7月
架构设计
产品试点
1、现场支撑200台终端进行基站，网络
侧参数调试和优化
2、完成多台终端数据并发的性能验
证，输出并发性能测试报告
3、为试点省份提供网络参数配置说明
及技术支撑
中国电信与银川奥特公司签署战略合作协议，计划在智慧
农业领域实质性突破，构建局部优势,一牛一卡（奶牛发情
监测系统）达到行业市场份额TOP1，年内计划出货量10
万，市场份额中国电信占有100%, 借奶牛发情监测系统为
切入点，逐步突破到奶牛养殖环节及农业领域，最终形成
中国电信在智慧农业领域的绝对优势。
1、提供硬件设计参考建议
2、协助完成功耗的测试和验
证。
支撑单位：物联网公司/上研院
支撑单位：物联网公司/各省地市公司
 RFID通信技术升级到NB-IoT通信
技术
 奶牛发情达到95%检出率
 使用寿命达5年以上
 银川奥特负责终端和系统的设计
研发，中国电信提供技术和商务
支撑拓展
下一步工作
 协助集团政企制定智慧农业挂图作战手册，在芯片，模块，方案，平台方面进行拓展，并签署合作协
议，纳入能力视图。
 根据作战地图对国内外牧畜设备厂家进行拓展和交流。

## Slide 70
输出成果-测试报告、配置表
性能、功耗测试报告（详见附件）
试点省份网络配置表
 基站backoff开启时，在大量终端接入并发时，仍有终端接入失
败，与backoff关闭对比无明显改善。
分类
基站
项目
扰码功能
配置
打开
打开
打开
10S
打开
 基站backoff功能无法完全解决终端接入并发问题，需要终端配
合在接入和传输时做一定的策略优化，例如错峰机制接入，避免
网络阻塞。
连接态DRX模式
BackOff功能（防止信道拥塞）
connect状态到idle状态配置时长
PSM模式
 10个终端间隔10S接入，接入失败终端明显减少，所以使用错峰
间隔机制方案接入和连接是可行的。
 中兴基站无线网络下，终端连接态的平均电流在10mA，明显小于
华为基站无线网络下的平均电流。
Idle状态到PSM状态的时间
（Active-Timer定时器）
1S
 华为基站无线网络下的平均电流达到50mA，并且尝试打开基站连
接态DRX配置，经确认现模组版本尚未支持。
核心网
PSM状态到Connect状态的时间
（TAU定时器）
12H
网络侧获取UTC时间配置（MME配置）
打开

## Slide 71
输出成果-产品需求+测试报告输出参数配置及终端策略
终端电池容量
4800毫安
5年
终端从发起空闲到接入成 10s，越
功耗需求
功的时延
短越好
终端使用寿命
PSM模式：终端是否支持
PSM，并默认开启
PSM模式：终端从PSM状态
到Connect状态的时间需求
支持
上报和下发都需要
（目前只有上报数据，
服务器不下发）
终端业务形态（上报数据，下发
数据，上报和下发都需要）
12h
+性能测试报告
+功耗测试报告
上报数据方式：终端上报数据频
率（周期）
PSM模式：终端从Connect
状态到Idle状态的时间需求
（目前默认20s）
8
一天上传 次数据
参数配置
20s
1s
上报数据方式：终端每次上报的
数据平均大小
小于等于300字节
上报数据方式：终端上线数据包
上报的时延要求（从终端发起到
客户平台接收到）
PSM模式：终端从Idle状态
到PSM状态的时间（Active-
Timer）
业务行为
10
小于等于 秒
下发数据方式：终端下发数据频
率（周期）
一天下发一次
eDRX模式：终端是否支持
eDRX，并默认开启
不支持
错峰接入
数据重传
下发数据方式：终端每次下发的
数据平均大小
小于等于512字节
接入策略
传输策略
终端策略
下发数据方式：终端上线数据包
上报的时延要求（从终端发起到
客户平台接收到）
10
小于等于 秒

## Slide 72
谢 谢